## Slide 1: Concepte și aplicații în Vederea Artificială
Radu Ionescu Bogdan Alexe
Cursul 3
anul III, Opțional Informatică, semestrul I, 2016-2017
bogdan.alexe@fmi.unibuc.ro
raducu.ionescu@gmail.com

## Slide 2
Formarea imaginilor
Diverse modele pentru zgomot în imagini
  salt and pepper
  impuls
  Gaussian (normal)
Filtrarea liniară
  corelație
  convoluție
  filtre: de medie, Gaussian, accentuare
  aplicatie: imagini hibrid
imagine originală
“salt and pepper”
impuls
normal
F
I
F
F
Filtrarea neliniară
  filtrul median
Recapitulare – cursul trecut

## Slide 3
Imagine inițială I
Imagine filtrată f * I
f*I=?
MATLAB: f = 1/9*ones(1,9);
F = imfilter(I,f); imshow(F);
Recapitulare – cursul trecut
f = [1/9 1/9 … 1/9]

## Slide 4
Imagine inițială I
Imagine filtrată f * I
f*I=?
Recapitulare – cursul trecut
MATLAB: f = 1/9*ones(9,1);
F = imfilter(I,f); imshow(F);

## Slide 5
Imagine inițială I
Imagine filtrată f * I
f*I=?
Recapitulare – cursul trecut
MATLAB: f = 1/81*ones(9,9);
F = imfilter(I,f); imshow(F);

## Slide 6
Imagine inițială I
Imagine filtrată f * I
f*I=?
Recapitulare – cursul trecut
MATLAB: f = 1/(27^2)*ones(27,27);
F = imfilter(I,f); imshow(F);

## Slide 7
Imagine inițială I
Imagine filtrată f * I
f*I=?
Recapitulare – cursul trecut
MATLAB: f = 1/(81^2)*ones(81,81);
F = imfilter(I,f); imshow(F);

## Slide 8
Ce se întâmplă dacă avem un filtru de netezire care nu este normalizat (suma elementelor nu este 1) ?
Recapitulare – cursul trecut

## Slide 9
Imagine inițială I
Imagine filtrată f * I
f*I=?
Recapitulare – cursul trecut
MATLAB: f = 1/4*ones(3,3);
F = imfilter(I,f); imshow(F);

## Slide 10
Imagine inițială I
Imagine filtrată f * I
f*I=?
Recapitulare – cursul trecut
MATLAB: f = 1/27*ones(3,3);
F = imfilter(I,f); imshow(F);

## Slide 11
Pentru fiecare pixel din imagine calculează o funcție pe baza vecinătății lui
  funcția e specificată de un filtru (mască, kernel), cum să combinăm pixelii din vecinătate
Aplicații:
  reducerea zgomotului în imagini (cursul trecut)
  găsirea şabloanelor (cursul de azi)
  redimensionarea imaginilor (cursul de azi)
  extragerea informației (muchii, textură – cursul de azi + săpt viitoare)
Recapitulare – cursul trecut

## Slide 12: Găsirea şabloanelor (template matching)

## Slide 13: Găsirea şabloanelor - exemplu
șablon
(sens unic)
cea mai simplă metodă de detectare a obiectelor
pentru fiecare pixel din imagine, compară şablonul cu fereastra centrată la acel pixel: măsoară cât de bine se aseamănă fereastra cu șablonul (similaritate)
Vrem să găsim în imaginea alăturată șablonul de mai jos:

## Slide 14: Găsirea şabloanelor - exemplu
șablon
(sens unic)
cea mai simplă metodă de detectare a obiectelor
pentru fiecare pixel din imagine, compară şablonul cu fereastra centrată la acel pixel: măsoară cât de bine se aseamănă fereastra cu șablonul (similaritate)
Vrem să găsim în imaginea alăturată șablonul de mai jos:

## Slide 15: Găsirea şabloanelor - exemplu
șablon
(sens unic)
cea mai simplă metodă de detectare a obiectelor
pentru fiecare pixel din imagine, compară şablonul cu fereastra centrată la acel pixel: măsoară cât de bine se aseamănă fereastra cu șablonul (similaritate)
Valoarea cea mai mare a similarității
Similaritate

## Slide 16: Găsirea şabloanelor - exemplu
șablon
(sens unic)
Valoarea cea mai mare a similarității
Similaritate
similaritate = imagine filtrată (şablon = filtru)
o măsură bună pentru similaritatea a două ferestre?
  corelația?
  suma pătratelor distanțelor?
  altceva?

## Slide 17
şablon =
Slide adaptat după Derek Hoiem
Găsirea şabloanelor cu filtre
67 67 67 67 67
67 67 67 67 67
67 67 67 67 67
67 67 67 67 67
254 254 254 254 254 254 254 254
254 254 254 254
254 254 254 254
rgb2gray(img)
rgb2gray
Notes: 17

## Slide 18
Găsirea şabloanelor cu filtre
filtrul =
corelație: filtrăm imaginea cu filtrul
Ce rezultă după filtrare?
Notes: 18

## Slide 19
Explicații?
Găsirea şabloanelor cu filtre
filtrul =
corelație: filtrăm imaginea cu filtrul
Filtru ne-normalizat
(suma > 1) rezultă în
imagine filtrată cu luminozitate crescută
67 67 67 67 67
67 67 67 67 67
67 67 67 67 67
67 67 67 67 67
254 254 254 254 254 254 254 254
254 254 254 254
254 254 254 254
imagine complet albă
Notes: 19

## Slide 20
Găsirea şabloanelor cu filtre
filtrul = normalizat (suma = 1: 67 0.00007, 254 0.00003 )
corelație: filtrăm imaginea cu filtrul
Ce rezultă după filtrare?
Notes: 20

## Slide 21
Găsirea şabloanelor cu filtre
filtrul = normalizat (suma = 1: 67 0.00007, 254 0.00003 )
corelație: filtrăm imaginea cu filtrul
Explicații?
Răspunsul filtrului este mare pentru intensități mari în imagine. Dacă am avea o porțiune din imagine numai cu alb acolo am obține cea mai mare valoare (răspunsul filtrului) pentru pixelii din O2
Notes: 21

## Slide 22
Găsirea şabloanelor cu filtre
filtrul = normalizat (suma = 0, )
corelație: filtrăm imaginea cu filtrul
Ce rezultă după filtrare?
Notes: 22

## Slide 23
Găsirea şabloanelor cu filtre
filtrul = normalizat (suma = 0, )
corelație: filtrăm imaginea cu filtrul
Explicații?
Răspunsul filtrului este mare atunci când valorilor mici (negative) din filtru corespund intensități mici (pixeli negri) din imagine, iar valorilor mari (pozitive) din filtru corespund intensități mari (pixeli albi) din imagine.
Notes: 23

## Slide 24
Găsirea şabloanelor cu filtre
filtrul = normalizat (suma = 0, )
corelație: filtrăm imaginea cu filtrul
Explicații?
Răspunsul filtrului este maxim atunci când avem în imagine o fereastră de dimensiunile filtrului cu pixeli albi și negri corelați cu semnele +/- ale valorilor filtrului.
Notes: 24

## Slide 25
Găsirea şabloanelor cu filtre
filtrul = normalizat (suma = 0, )
corelație: filtrăm imaginea cu filtrul
Thresholding
Aplicăm un prag (threshold) imaginii filtrate obținute:
găsește toți pixelii cu intensitate > threshold
Detecții
false
Detecție
corectă
Notes: 25

## Slide 26
Găsirea şabloanelor cu filtre
filtrul =
suma pătratelor distanțelor
Notes: 26

## Slide 27
Găsirea şabloanelor cu filtre
filtrul =
suma pătratelor distanțelor
Găsește valoarea minimă detectând șablonul.
afișează alături
1 – imaginea normalizata
( imparte la maxim)
Notes: 27

## Slide 28
Găsirea şabloanelor cu filtre
filtrul =
suma pătratelor distanțelor
Efect de umbrire al imaginii care afectează șablonul.
Ce obținem?
Notes: 28

## Slide 29
Găsirea şabloanelor cu filtre
filtrul =
suma pătratelor distanțelor
Răspunsul filtrului este senzitiv la intensitatea medie din fereastră
Explicații?
Notes: 29

## Slide 30
Găsirea şabloanelor cu filtre
filtrul =
corelație normalizată
media intensităților în ferestra curentă
din imagine
media intensităților filtrului
deviația standard a intensităților în ferestra curentă
din imagine
deviația standard a intensităților în filtru
Matlab: O = normxcorr2(f1,I);
Notes: 30

## Slide 31
Găsirea şabloanelor cu filtre
filtru =
corelație normalizată
Matlab: O = normxcorr2(f1,I);
Notes: 31

## Slide 32
Găsirea şabloanelor cu filtre
filtru =
corelație normalizată
Matlab: O = normxcorr2(f1,I);
Găsește valoarea minimă detectând șablonul.
Notes: 32

## Slide 33
Găsirea şabloanelor cu filtre
filtru =
corelație normalizată
Matlab: O = normxcorr2(f1,I);
Notes: 33

## Slide 34
Găsirea şabloanelor cu filtre
filtru =
corelație normalizată
Matlab: O = normxcorr2(f1,I);
Găsește valoarea minimă detectând șablonul.
Notes: 34

## Slide 35
filtru de medie 0: rezultate nu prea bune(apar detecții false)
suma pătratelor distanțelor: senzitiv la intensitatea medie
corelație normalizată: invariant la intensitatea medie şi la contrast
Cea mai bună măsură a similarității?
viteză de execuție

## Slide 36
Găsiți scaunele în această imagine
Găsirea şabloanelor nu rezolvă problema
A “popular method is that of template matching, by point to point correlation of a model pattern with the image pattern. These techniques are inadequate for three-dimensional scene analysis for many reasons, such as occlusion, changes in viewing angle, and articulation of parts.” Nevatia & Binford, 1977.
Detectare de obiecte cu găsirea șabloanelor

## Slide 37
Avantaje
metodă simplă, ușor de implementat
rezultate bune când șablonul/ceva foarte asemănător cu șablonul se află în imagine
Dezavantaje
invariant la mărime, rotație (chiar a aceluiași șablon): dacă mărim șablonul sau îl rotim nu mai obținem același rezultat
pentru clase de obiecte cu variabilitate în înfățișare foarte mare (mașini, persoane) metoda nu e aplicabilă
nu putem să folosim această metodă la detectarea facială
Detectare de obiecte cu găsirea șabloanelor

## Slide 38
Dacă vrem să găsim un şablon mai mic sau mai mare?
şablon inițial
şablon mai mic
construim o piramidă de imagini redimensionate
alternativă

## Slide 39: Redimensionarea imaginilor

## Slide 40
Micşorarea imaginilor
Această imagine este prea mare pentru a încăpea pe slide. Cum putem genera o imagine de 2x mai mică?
Slide adaptat după Steve Seitz

## Slide 41: Algoritm pentru micşorarea imaginilor cu factor 2
Input: imagine de dimensiuni L x C
Selectează fiecare al doilea pixel
  imgRedusa = img (1:2:end, 1:2:end);

## Slide 42
Eliminăm fiecare a doua linie şi a doua coloană pentru a crea o imagine de
2x mai mică
1/4
1/8
Rezultate
Slide adaptat după Steve Seitz

## Slide 43: Rezultate - zoom
1/4 (2x zoom)
1/8 (4x zoom)
Observații?
1/2
Slide adaptat după Steve Seitz

## Slide 44: Algoritm pentru micşorarea imaginilor cu factor 2 cu filtrare Gaussiană
Input: imagine de dimensiuni L x C
Filtrează imaginea cu un filtru Gaussian
  imgBlurata = imfilter(img, fspecial(‘gaussian’,7,1));
Selectează fiecare al doilea pixel
  imgRedusa = imgBlurata (1:2:end, 1:2:end);

## Slide 45
G 1/4
G 1/8
Gaussian 1/2
Rezultate
Slide adaptat după Steve Seitz

## Slide 46
G 1/4
G 1/8
Gaussian 1/2
Rezultate - zoom
Slide adaptat după Steve Seitz

## Slide 47: Versus...
1/4 (2x zoom)
1/8 (4x zoom)
1/2
Slide adaptat după Steve Seitz

## Slide 48: Filtrare Gaussiană
Soluție: filtrează mai întâi imaginea cu un filtru Gaussian, apoi selectează pixelii din 2 în 2
blurează
f I0
*
selectează
blurează
selectează
…
I1
f I1
*
I2
I0

## Slide 49
blur
f I0
*
selectează
blur
selectează
…
I1
f I1
*
I2
I0
{
Piramidă
Gaussiană

## Slide 50: Mărirea imaginilor
imagine prea mică pentru ecran:
(45 x 45 pixeli)
cum putem să o mărim de 10 ori?
(450 x 450 pixeli)
metodă simplă: repetăm fiecare rând şi coloană de 10 ori (fiecare pixel multiplicat de 100 de ori)
interpolare “cel mai apropiat vecin”

## Slide 51: Interpolarea imaginilor
Cum se formează imaginile digitale?
  eșantionare : discretizăm spațiul în pixeli
  trecem de la o funcție continuă f la o funcție discretă F
  dacă am putea reconstrui funcția continuă inițială f , am putea genera imagini la orice rezoluție
1
2
3
4
5
f - funcție continuă
F - funcție discretă
Slide adaptat după Steve Seitz

## Slide 52
1
2
3
4
5
Cum se formează imaginile digitale?
  eșantionare : discretizăm spațiul în pixeli
  trecem de la o funcție continuă f la o funcție discretă F
  dacă am putea reconstrui funcția continuă inițială f , am putea genera imagini la orice rezoluție
f - funcție continuă
F - funcție discretă
Interpolarea imaginilor
Slide adaptat după Steve Seitz

## Slide 53
  convertim F în funcția =
  reconstruim f prin convoluție cu un filtru de reconstrucție h
  aproximăm f:
  folosim filtrarea
1
2
3
4
5
2.5
1
Dacă nu cunoaştem f ?
F(x), dacă x e întreg
0, altfel
Interpolarea imaginilor
h – filtru liniar
Slide adaptat după Steve Seitz
0.5
ponderile
filtrului

## Slide 54
“Ideal” reconstruction
Cel mai apropiat vecin
Liniară
Gaussiană
Tipuri de interpolare
Slide adaptat după B. Curless

## Slide 55: Filtre de reconstrucție
realizează interpolarea
biliniară pe baza celor
mai apropiați 4 pixeli
1D 2D
realizează interpolare liniară
pe baza celor mai apropiați 2 pixeli
realizează interpolare cubică
pe baza celor mai apropiați 4 pixeli
realizează interpolare bicubică
pe baza celor mai apropiați 16 pixeli
2D

## Slide 56
Interpolarea imaginilor
Interpolare “cel mai apropiat vecin”
Interpolare biliniară
Interpolare bicubică
Imagine inițială: x 10

## Slide 57: Gradienți & muchii

## Slide 58: Detectarea muchiilor
Scop: transformăm imaginea dintr-o matrice de pixeli într-o mulțime de curbe/segmente/contururi
De ce?
Idee principală: localizare gradienți, post-procesare
Slide adaptat după K. Grauman

## Slide 59: Cum se formează muchiile?
Discontinuități în 3D: conturul obiectelor
Discontinuitatea în orientarea suprafeței
Formarea umbrelor
Reflexia luminii în funcție de textură
Slide adaptat după K. Grauman

## Slide 60: Muchii/gradienți şi invarianță
Slide adaptat după K. Grauman
muchie verticală: invarianță la deplasarea sus-jos
muchie orizontală: invarianță la deplasarea stânga - dreapta

## Slide 61: Derivate şi muchii
imagine
funcția de intensitate (de-a lungul liniei roşii)
O muchie este locul în care se produce o schimbare bruscă a funcției de intensitate
derivata funcției
de intensitate
?
Slide adaptat după S. Lazebnik

## Slide 62: Derivata unei funcții
panta (înclinarea) dreptei tangente la grafic
tangenta verde > 0
tangenta neagră = 0
tangenta roşie < 0
ro.wikipedia.org/wiki/Derivată

## Slide 63: Derivate şi muchii
imagine
funcția de intensitate (de-a lungul liniei roşii)
derivata funcției
de intensitate
muchiile corespund punctelor
de extrem ale derivatei
O muchie este locul în care se produce o schimbare bruscă a funcției de intensitate
Slide adaptat după S. Lazebnik

## Slide 64: Calculul derivatelor prin corelație/convoluție
Pentru o funcție f(x,y), derivata parțială în raport cu x este:
Pentru cazul discret (cazul imaginilor), putem aproxima derivata folosind diferențe finite:
Care este filtrul de corelație/convoluție care implementează relația de mai sus?

## Slide 65: Calculul derivatelor prin corelație/convoluție
?
0 0 0 0 -1 1
0 0 0
-1 1
corelație
convoluție
1 -1
X
y

## Slide 66: Derivatele parțiale ale unei imagini
Care imagine arată schimbările în raport cu x/y ?
-1 1
1 -1
sau
?
-1 1
(arătăm filtrele pentru corelație)
Slide adaptat după S. Lazebnik

## Slide 67: Filtre Sobel
Există aproximații mai bune pentru calcul derivatelor:
filtre Sobel: calculează derivatele parțiale luând în considerare vecinătăți mai mari
Filtru Sobel vertical pentru calculul derivatei parțiale
Filtru Sobel orizontal pentru calculul derivatei parțiale
-1 0 1
-2 0 2
-1 0 1
2 1
0 0 0 -1 -2 -1

## Slide 68: Alte filtre pentru diferențe finite
>> My = fspecial(‘sobel’);
>> outim = imfilter(double(im), My);
>> imagesc(outim);
>> colormap gray;
Slide adaptat după S. Lazebnik

## Slide 69: Gradientul unei imagini
Gradientul arată direcția celei mai rapide schimbări în intensitate
Gradientul unei imagini:
Direcția gradientului este dată de:
Caracterizăm o muchie prin magnitudinea gradientului:
Care este legătura dintre direcția gradientului si direcția muchiei?
Direcția gradientului este perpendiculară pe direcția muchiei
sau

## Slide 70: Calculul gradientului unei imagini
calculez mai întâi derivatele parțiale în raport cu x și y
2. obțin magnitudinea gradientului:
sau

## Slide 71
-1 | 0 | 1
-2 | 0 | 2
-1 | 0 | 1
Mx =
calculez mai întâi derivatata parțială în raport cu x
zoom
= (-1) * 0 + 0 * 0 + 1 * 25 +
+ (-2) * 0 + 0 * 0 + 2 * 66 +
+ (-1) * 0 + 0 * 6 + 1 * 121
= 278
folosescul filtrul
Sobel vertical
imaginea f
Calculul gradientului unei imagini

## Slide 72: Calculul gradientului unei imagini
-1 | 0 | 1
-2 | 0 | 2
-1 | 0 | 1
Mx =
-1 | -2 | -1
0 | 0 | 0
1 | 2 | 1
My =
valori = 0
valori mari
valori mici
imaginea f

## Slide 73: Calculul gradientului unei imagini
-1 | 0 | 1
-2 | 0 | 2
-1 | 0 | 1
Mx =
-1 | -2 | -1
0 | 0 | 0
1 | 2 | 1
My =
Magnitudinea gradientului
imaginea f

## Slide 74: Calculul gradientului unei imagini
-1 | 0 | 1
-2 | 0 | 2
-1 | 0 | 1
Mx =
-1 | -2 | -1
0 | 0 | 0
1 | 2 | 1
My =
Orientarea gradientului
imaginea f

## Slide 75: Calculul gradientului unei imagini
[0, 90o]
[900, 180o]
[180o, 270o]
[270o, 360o]
[0, 90o]
[90o,180o]
[180o,270o]
[270o,360o]
-1 | 0 | 1
-2 | 0 | 2
-1 | 0 | 1
Mx =
-1 | -2 | -1
0 | 0 | 0
1 | 2 | 1
My =
imaginea f

## Slide 76: Calculul gradientului unei imagini
Magnitudinea gradientului

## Slide 77: Calculul gradientului unei imagini
imagine
muchiile, conturul?
Magnitudinea gradientului