## Slide 1: Concepte și aplicații în Vederea Artificială
Radu Ionescu Bogdan Alexe
Cursul 5
anul III, Opțional Informatică, semestrul I, 2017-2018
bogdan.alexe@fmi.unibuc.ro
raducu.ionescu@gmail.com

## Slide 2: Tema 1 – deadline 12 noiembrie

## Slide 3
Gradienți
Tema 2: redimensionarea imaginilor cu păstrarea conținutului
Cum transformăm gradienții în muchii
Aplicație: detectarea liniilor cu transformata Hough
Recapitulare - cursul trecut

## Slide 4
Aplicație: detectarea liniilor cu RANSAC
Compararea contururilor
Textură
Cursul de azi
+
=

## Slide 5: Aplicație: detectarea linilor cu transformata Hough

## Slide 6: Găsirea liniilor într-o imagine: spațiul Hough
Care sunt parametri liniei care conține punctele (x0, y0) și (x1, y1)?
  intersecția dintre linile b = –x0m + y0 și b = –x1m + y1
x
y
m
b
x0
y0
b = –x1m + y1
(x0, y0)
(x1, y1)
spațiul imaginii
spațiul Hough
(al parametrilor)
Slide adaptat după S. Lazebnik

## Slide 7: Reprezentarea în coordonate polare pentru detectarea liniilor
: distanța perpendicularei din origine la linie
: unghiul dintre perpendiculară și axa Ox
Punct în spațiul imaginii curbă sinusoidală în spațiul Hough
[0,0]
Probleme cu spațiul Hough al parametrilor (m,b): pot lua o valoare infinită, probleme pentru linii verticale
(x,y)
Slide adaptat după S. Lazebnik

## Slide 9: Algoritmul transformatei Hough
folosește coordonate polare
Algoritmul transformatei Hough
  inițializează H[d, ]=0
  pentru fiecare punct edgel din imagine I[x,y]
  pentru  = 0 to 180 // [0, 2*pi] e împărțit în intervale
      H[d, ] += 1
  3. găsește valorile (d, ) pentru care H[d, ] este maxim
  4. linia detectată în imagine este dată de:
H: accumulează voturi
d

DEMO: http://www.dis.uniroma1.it/~iocchi/slides/icra2001/java/hough.html
Slide adaptat după S. Lazebnik

## Slide 10: Extensii
Extensia 1: folosește gradientul imaginii
  inițializează H[d, ]=0 (la fel)
  pentru fiecare punct edgel din imagine I[x,y]
     = gradientul imaginii la (x,y)
    H[d, ] += 1
  găsește valorile (d, ) pentru care H[d, ] este maxim (la fel)
  linia detectată în imagine este dată de:
Extensia 2: H[d, ] += magnitudine gradient (x,y)
Slide adaptat după S. Lazebnik

## Slide 11: Aplicație: detectarea linilor cu transformata Hough

## Slide 12: Aplicație: detectarea liniilor
Multe obiecte/suprafețe sunt caracterizate de prezența unor linii drepte
De ce nu ne rezumăm la a rula un detector de muchii?
Slide adaptat după S. Lazebnik

## Slide 13: De ce e dificilă detectarea liniilor
multe puncte din background considerate ca fiind edgels
zgomot transformat în edgels
linii detectate parțial
cum grupăm punctele în linii?
Slide adaptat după S. Lazebnik

## Slide 14: Detectarea liniilor
date fiind câteva puncte care aparțin unei linii, cum găsim linia?
câte linii sunt în imagine?
fiecare puncte cărei linii aparține?
Transformata Hough este o tehnică bazată pe “votare” care răspunde la aceste întrebări.
  Ideea principală:
  1. înregistrează toate liniile posibile care pot conține un punct detectat ca fiind edgel.
  2. găsește linia care primește cele mai multe voturi.
Slide adaptat după S. Lazebnik

## Slide 15: Găsirea liniilor într-o imagine: spațiul Hough
Legătura dintre spațiul imaginii (x,y) și spațiul Hough (m,b)
  o linie într-o imagine corespunde unui punct în spațiul Hough
  trecerea de la spațiul imaginii la spațiul Hough:
    pentru un set de puncte (x,y), găsește toate perechile (m,b) astfel încât y = mx + b
x
y
m
b
m0
b0
spațiul imaginii
spațiul Hough
(al parametrilor)
Slide adaptat după S. Lazebnik

## Slide 16: Găsirea liniilor într-o imagine: spațiul Hough
Care sunt parametri liniei care conține punctele (x0, y0) și (x1, y1)?
  intersecția dintre linile b = –x0m + y0 și b = –x1m + y1
x
y
m
b
x0
y0
b = –x1m + y1
(x0, y0)
(x1, y1)
spațiul imaginii
spațiul Hough
(al parametrilor)
Slide adaptat după S. Lazebnik

## Slide 17: Găsirea liniilor într-o imagine: algoritmul Hough
Cum putem folosi observația anterioară pentru a găsi parametri (m,b) ce definesc linia cea mai probabilă în spațiul imaginii?
fiecare punct detectat ca fiind edgel în spațiul imaginii va vota pentru o mulțime de parametri în spațiul Hough
acumulăm voturi în intervale discrete; parametri cu cel mai mare număr de voturi determină linia din spațul imaginii
x
y
m
b
spațiul imaginii
spațiul Hough
(al parametrilor)
Slide adaptat după S. Lazebnik

## Slide 18: Reprezentarea în coordonate polare pentru detectarea liniilor
: distanța perpendicularei din origine la linie
: unghiul dintre perpendiculară și axa Ox
Punct în spațiul imaginii curbă sinusoidală în spațiul Hough
[0,0]
Probleme cu spațiul Hough al parametrilor (m,b): pot lua o valoare infinită, probleme pentru linii verticale
(x,y)
Slide adaptat după S. Lazebnik

## Slide 20: Algoritmul transformatei Hough
folosește coordonate polare
Algoritmul transformatei Hough
  inițializează H[d, ]=0
  pentru fiecare punct edgel din imagine I[x,y]
  pentru  = 0 to 180 // [0, 2*pi] e împărțit în intervale
      H[d, ] += 1
  3. găsește valorile (d, ) pentru care H[d, ] este maxim
  4. linia detectată în imagine este dată de:
H: accumulează voturi
d

DEMO: http://www.dis.uniroma1.it/~iocchi/slides/icra2001/java/hough.html
Slide adaptat după S. Lazebnik

## Slide 21
spațiul image
coordonatele punctelor edgels
Voturi

d
x
y
Exemplu: transformata Hough pentru linii
culoare deschisă = # mare de voturi
negru = zero voturi
Slide adaptat după S. Lazebnik

## Slide 22: Exemplu: transformata Hough pentru linii
Circle :
Pătrat:
Slide adaptat după S. Lazebnik

## Slide 23
Slide adaptat după S. Lazebnik

## Slide 24
Sunt afișate cele mai lungi segmente
Slide adaptat după S. Lazebnik

## Slide 25: Impactul zgomotului asupra transformatei Hough

x
y
d
spațiul image
coordonatele punctelor edgels
Voturi
culoare deschisă = # mare de voturi
negru = zero voturi
Slide adaptat după S. Lazebnik

## Slide 26: Impactul zgomotului asupra transformatei Hough
Totul pare a fi zgomot sau puncte edgels aleatoare. Se observă niște peak-uri în spațiul parametrilor.

x
spațiul image
coordonatele punctelor edgels
Voturi
Slide adaptat după S. Lazebnik
d

## Slide 27: Extensii
Extensia 1: folosește gradientul imaginii
  inițializează H[d, ]=0 (la fel)
  pentru fiecare punct edgel din imagine I[x,y]
     = gradientul imaginii la (x,y)
    H[d, ] += 1
  găsește valorile (d, ) pentru care H[d, ] este maxim (la fel)
  linia detectată în imagine este dată de:
Slide adaptat după S. Lazebnik

## Slide 28: Extensii
Extensia 1: folosește gradientul imaginii
  inițializează H[d, ]=0 (la fel)
  pentru fiecare punct edgel din imagine I[x,y]
     = gradientul imaginii la (x,y)
    H[d, ] += 1
  găsește valorile (d, ) pentru care H[d, ] este maxim (la fel)
  linia detectată în imagine este dată de:
Extensia 2: H[d, ] += magnitudine gradient (x,y)
Slide adaptat după S. Lazebnik

## Slide 29: Transformate Hough: avantaje și dezavantaje
Avantaje
toate punctele sunt procesate independent, deci această metodă poate detecta linii mascate
robustețe la zgomot: punctele date de zgomot nu votează toate în același interval
pot detecta mai multe linii (#puncte într-un interval > threshold)
Dezavantaje
complexitatea căutării crește exponențial cu numărul de parametri ai modelului (linie - 2 parametri, cerc – 3 parametri)
cuantizarea spațiului 2D: cum alegem lungimile intervalelor
Slide adaptat după S. Lazebnik

## Slide 30: Aplicație: detectarea linilor cu algoritmul RANSAC

## Slide 31: RANSAC pentru detectarea liniilor
Slide adaptat după S. Lazebnik
Unde se află linia?

## Slide 32: RANSAC pentru detectarea liniilor
Soluția metodei celor mai mici pătrate
Slide adaptat după S. Lazebnik

## Slide 33
Selectăm aleator 2 puncte dintre toate
RANSAC pentru detectarea liniilor
Slide adaptat după S. Lazebnik

## Slide 34
Selectăm aleator 2 puncte dintre toate
Construim dreapta
RANSAC pentru detectarea liniilor
Slide adaptat după S. Lazebnik

## Slide 35: RANSAC pentru detectarea liniilor
Selectăm aleator 2 puncte dintre toate
Construim dreapta
Calculăm funcția de eroare
Slide adaptat după S. Lazebnik

## Slide 36: RANSAC pentru detectarea liniilor
Selectăm aleator 2 puncte dintre toate
Construim dreapta
Calculăm funcția de eroare
Numărăm punctele inlier consistente
Slide adaptat după S. Lazebnik

## Slide 37: RANSAC pentru detectarea liniilor
Selectăm aleator 2 puncte dintre toate
Construim dreapta
Calculăm funcția de eroare
Numărăm punctele inlier consistente
Repetă 1-4 pentru un număr de ori dat
Slide adaptat după S. Lazebnik

## Slide 38
RANSAC pentru detectarea liniilor
Selectăm aleator 2 puncte dintre toate
Construim dreapta
Calculăm funcția de eroare
Numărăm punctele inlier consistente
Repetă 1-4 pentru un număr de ori dat
Slide adaptat după S. Lazebnik

## Slide 39: RANSAC pentru detectarea liniilor
Selectăm aleator 2 puncte dintre toate
Construim dreapta
Calculăm funcția de eroare
Numărăm punctele inlier consistente
Repetă 1-4 pentru un număr de ori dat
Slide adaptat după S. Lazebnik

## Slide 40: RANSAC pentru detectarea liniilor
Selectăm aleator 2 puncte dintre toate
Construim dreapta
Calculăm funcția de eroare
Numărăm punctele inlier consistente
Repetă 1-4 pentru un număr de ori dat
Slide adaptat după S. Lazebnik

## Slide 41
RANdom SAmple Consensus
idee principală: vrem să evităm impactul punctelor outlier, ne concentrăm să găsim punctele “inlier”, și le folosim doar pe acestea la găsirea parametrilor modelului
intuiție: dacă un punct outlier este inclus în dreaptă, numărul de puncte inlier va fi foarte mic (ipoteza nu este susținută de date)
RANSAC pentru detectarea liniilor

## Slide 42
Repetă de N ori:
Selectează 2 puncte la întâmplare
Găsește ecuației dreptei care trece prin aceste două puncte
Găsește punctele inlier pentru această ipoteză din cele rămase: punctele a căror distanță față de dreaptă este < t (threshold)
Dacă există mai mult de d puncte inlier, acceptă ipoteza. Rafinează ipoteza pe baza tuturor punctelor inlier.
(Păstrează ipoteza cu cea mai mare număr de puncte inlier)
RANSAC pentru detectarea liniilor

## Slide 43: Algoritmul RANSAC: avantaje și dezavantaje
Avantaje
simplu și general
aplicabil în multe probleme (detectarea liniilor, construirea de panorame: găsirea de corespondențe – calculul homografiei - 8 parametri)
funcționează destul de bine în practică
Dezavantaje
numărul de parametri ai unui model poate fi foarte mare
nu merge bine când numărul de puncte inlier este foarte mic (raportul inlier/outlier este mic)
numărul minim de puncte ce definește un model nu furnizează întotdeaună ipoteze bune

## Slide 44: Algoritmul RANSAC: ce N alegem?
de câte ori N trebuie să repetăm RANSAC pentru a fi siguri (cu o probabilitate mare) că am găsit cea mai bună ipoteză?
presupunem că procentul de puncte provenite din dreaptă din numărul total de puncte este r (= #puncte inlier/nr puncte total)
o ipoteză este definită de k puncte ( k=2 pentru dreaptă)
probabilitea ca o selecție aleatoare de n puncte să fie corectă rk
probabilitatea ca toate selecțiile să fie greșite: (1 – rk)N
alege N astfel încât p = 1 - (1 – rk)N este foarte mare (1-0.01=0.99)

## Slide 45: RANSAC: Calculul lui N (p=0.99)
66
Lecture 5 -
k | 5% | 10% | Proporția de outlieri 20% 25% 30% |  |  | 40% | 50%
2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 11 | 17
3 | 3 | 4 | 7 | 9 | 11 | 19 | 35
4 | 3 | 5 | 9 | 13 | 17 | 34 | 72
5 | 4 | 6 | 12 | 17 | 26 | 57 | 146
6 | 4 | 7 | 16 | 24 | 37 | 97 | 293
7 | 4 | 8 | 20 | 33 | 54 | 163 | 588
8 | 5 | 9 | 26 | 44 | 78 | 272 | 1177
Slide adaptat după D. Lowe

## Slide 46: Compararea contururilor

## Slide 47: Compararea contururilor
Exemple de două imagini cu cifre scrise de mână.
Comparând pixel cu pixel, cele două imagini sunt foarte diferite. Totuşi, în termeni de formă, cele două imagini sunt similare.
Slide adaptat după S. Belongie

## Slide 48: Distanța Chamfer
Distanța medie dintre punctele unui template T şi o mulțime de puncte (e.g. puncte cu intensitate = 0, puncte cu anumite caracteristici) dintr-o imagine I.
5
5
template
5
Slide adaptat după K. Grauman
mulțime de puncte dintr-o imagine
mulțime de puncte ale unui template
distanța minimă dintre punctul t şi un punct din I
(Manhattan, Euclidiană)

## Slide 49: Distanța Chamfer
Distanța Manhattan:
Puncte din I (2D)
Slide adaptat după K. Grauman
T

## Slide 50
distanța medie până la cel mai apropiat punct din I
Imagine cu muchii
Cum diferă distanța Chamfer de filtrarea cu o mască de forma lui T?
Implementare naivă – complexitate?
Distanța Chamfer
Răspunsul variază mult mai
puțin abrupt decât în cazul filtrării!
(dacă mă mut la stânga/dreapta cu un pixel am valori apropiate)
Maxime locale ale funcției care calculează distanța Chamfer pentru fiecare fereastră
Slide adaptat după K. Grauman
|T| * |I|2 operații

## Slide 51
3
4
2
3
2
3
5
4
4
2
2
3
1
1
2
2
1
1
2
1
1
0
0
1
2
1
0
0
0
1
2
3
2
1
0
1
1
0
1
2
3
3
2
1
0
1
1
1
0
1
2
1
0
1
2
3
4
3
2
1
0
1
2
2
Transformata Distanță
Puncte din I (2D)
Transformata Distanță (TD) este o funcție care pentru fiecare pixel p asignează un număr pozitiv TD(p) corespunzând distanței de la p la cel mai apropiat punct din mulțimea I
Transformata Distanță
(distance transform)
Slide adaptat după Y. Boykov

## Slide 52: Transformata Distanță
imagine inițială
transformata distanță
muchii
Valoarea la (x,y) indică cât de departe (x,y) este de cel mai apropiat punct de pe muchie
albastru – valori mici,
roșu – valori mari
MATLAB: bwdist
Calculăm o singură dată TD(), apoi citim din acest tabel distanța la cel mai apropiat punct de pe muchie.
Slide adaptat după K. Grauman

## Slide 53: Transformata Distanță – 1D
Două treceri de complexitate O(n)
Inițializare
Trecere înainte (vecin stânga)
Trecere înapoi (vecin dreapta)
for j = 1:n
TD(j) =
end
0, dacă j este în I
∞, altfel
for j = 2:n
TD(j) = min(TD(j),TD(j-1)+1)
end
for j = n-1:-1:1
TD(j) = min(TD(j),TD(j+1)+1)
end
Exemplu
Slide adaptat după D. Huttenlocher

## Slide 54: Transformata Distanță – 2D
Analog cu 1D
Inițializare
Trecere înainte (vecin stânga, sus)
Trecere înapoi (vecin dreapta, jos)
TD(i,j) =
0, dacă (i,j) este în I
∞, altfel
TD(i,j) = min(TD(i,j),TD(i,j-1)+1,TD(i-1,j)+1)
Exemplu
TD(i,j) = min(TD(i,j),TD(i,j+1)+1,TD(i+1,j)+1)
Slide adaptat după D. Huttenlocher

## Slide 55
distanța medie până la cel mai apropiat punct din I
Imagine cu muchii
Distanța Chamfer
transformata distanță
alb – distanță mare,
negru - distanță mică
Slide adaptat după K. Grauman
Complexitate implementare naivă:
|T| * |I|2 operații
Complexitate transformata distanță:
|T| * |I| operații

## Slide 56
Imagine cu muchii
Recunoaşterea semnelor de circulație
Slide adaptat după K. Grauman
transformata distanță
alb – distanță mare,
negru - distanță mică
Recunoaștere = detectare + clasificare
Detectare = localizăm conturul în imagine (pe baza de template: triunghi, cerc) Clasificare = analizăm pixelii din interiorul conturului și clasificăm semnul de circulație într-o clasă (limitare de viteză 60 km, limitare de viteză 80 km, semafor, etc)

## Slide 57
Video de la D. Gavrila, DAGM 1999
Recunoaşterea semnelor de circulație
condiții de zi
condiții de noapte
Notes: http://www.gavrila.net/Research/Chamfer_System/chamfer_system.html

## Slide 58
Detectarea pietonilor
http://www.gavrila.net/Research/Chamfer_System/chamfer_system.html
Detectare pietonilor = localizăm contururi în imagine asemănătoare cu contururi de pietoni dintr-o mulțime de template-uri
Notes: http://www.gavrila.net/Research/Chamfer_System/chamfer_system.html

## Slide 59: Distanța Chamfer: proprietăți
Avantaje
  simplă de implementat
  foarte rapidă
  tolerantă la forme care diferă puțin de template
Dezavantaje
  senzitivă la mărime (scale) şi rotație
  număr mare de templaturi pentru forme diverse ca mărime şi ca rotație
  detecții false în regiuni cu multe muchii
Slide adaptat după K. Grauman

## Slide 60: Textură

## Slide 61: Textură
Analiza texturii:
  reprezentăm şi comparăm texturile pentru a decide dacă sunt la fel
Sinteza texturii :
  fiind dată o mostră de textură (dimensiuni mici) vrem să generăm o textură similară (dimensiuni mari)
Frunze
Lemn
Iarba
Metal
Catifea
Paie
mostră de textură
textură generată

## Slide 62: Sinteza texturii (manuală)

## Slide 63
Sinteza texturii (manuală)

## Slide 64
http://www.dailykos.com/story/2004/10/27/22442/878

## Slide 65: Textură - exemple
Ce defineşte o textură?
Structuri similare de pixeli (pattern-uri) care se repetă
Satisfac anumite proprietăți statistice

## Slide 66: Textură - exemple
Ce diferă față de exemplul anterior?
Pattern-urile acestor texturi sunt mult mai regulate

## Slide 67: Textură - exemple
Ce diferă față de exemplul anterior?
Pattern-urile acestor texturi sunt mai puțin regulate (aleatoare, stocastice)

## Slide 68: Mărime: obiect vs. textură
Acelaşi lucru în lumea reală poate apărea ca obiect sau ca o textură, în funcție de mărimea pe care o considerăm.

## Slide 69: De ce studiem textura?
Importantă pentru percepție:
proprietățile materialelor

## Slide 70: De ce studiem textura?
Importantă pentru percepție:
proprietățile materialelor
caracteristică discriminativă pentru obiecte cu formă similară
Slide adaptat după K. Grauman

## Slide 71: De ce studiem textura?
Importantă pentru percepție:
proprietățile materialelor
caracteristică discriminativă pentru obiecte cu formă similară
Slide adaptat după K. Grauman

## Slide 72: De ce studiem textura?
Importantă pentru percepție:
proprietățile materialelor
caracteristică discriminativă pentru obiecte cu formă similară
caracteristică discriminativă pentru obiecte cu aceeași culoare

## Slide 73: De ce studiem textura?
Segmentare
  grupăm (segmentăm) regiunile din imagine cu aceeaşi textură
Clasificare
  clasificăm obiecte ca aparținând unei clase de obiecte
Clasa ?
Clasa 1
Clasa 2

## Slide 74: De ce studiem textura?
Segmentare
  grupăm (segmentăm) regiunile din imagine cu aceeaşi textură
Clasificare
  clasificăm obiecte ca aparținând unei clase de obiecte
Sinteză (posibilă temă)
  dată o mostră de textură (dimensiuni mici) vrem să generăm o textură similară (dimensiuni mari)
mostră de textură
textură generată

## Slide 75: Reprezentarea texturii
Texturile sunt formate din pattern-uri locale ce se repetă, aşa încât:
  găseşte aceste pattern-uri (texteli)
    foloseşte filtre care arată ca pattern-urile
    reține valoarea răspunsului după filtrare
  descrie datele d.p.d.v. statistic pentru fiecare fereastră locală
    medie, deviație standard
    histograme

## Slide 76: Colecții de filtre
Ce filtre să conțină colecția?
  o combinație de mărimi si orientări, diverse tipuri de pattern-uri.
http://www.robots.ox.ac.uk/~vgg/research/texclass/filters.html
mărimi
orientări
“Muchii”
“Bare”
“Pete”

## Slide 77: Filtre pentru detectarea muchiilor
roșu – valori mari, albastru – valori mici

## Slide 78: Filtru pentru detectarea barelor
roșu – valori mari, albastru – valori mici

## Slide 79: Filtru pentru detectarea petelor
roșu – valori mari, albastru – valori mici

## Slide 80: Exemplu – colecția de filtre
roșu – valori mari, albastru – valori mici

## Slide 81: Imagini
Slide adaptat după K. Grauman

## Slide 82: Imagini + filtru
Slide adaptat după K. Grauman

## Slide 83: Imagini filtrate
Slide adaptat după K. Grauman

## Slide 84: Imagini filtrate cu răspuns absolut
Slide adaptat după K. Grauman

## Slide 85: Imagini + filtru
Slide adaptat după K. Grauman

## Slide 86: Imagini filtrate cu răspuns absolut
Slide adaptat după K. Grauman

## Slide 87: Imagini + filtru
Slide adaptat după K. Grauman

## Slide 88: Imagini filtrate cu răspuns absolut
Slide adaptat după K. Grauman

## Slide 89: Imagini + filtru
Slide adaptat după K. Grauman

## Slide 90: Imagini filtrate cu răspuns absolut
Slide adaptat după K. Grauman

## Slide 91: Imagini + filtru
Slide adaptat după K. Grauman

## Slide 92: Imagini filtrate cu răspuns absolut

## Slide 93: Imagini + filtru
Slide adaptat după K. Grauman

## Slide 94: Imagini filtrate cu răspuns absolut

## Slide 95: Imagini + filtru
Slide adaptat după K. Grauman

## Slide 96: Imagini filtrate cu răspuns absolut

## Slide 97: Imagini + filtru
Slide adaptat după K. Grauman

## Slide 98: Imagini filtrate cu răspuns absolut

## Slide 99: Imagini + filtru
Slide adaptat după K. Grauman

## Slide 100: Imagini filtrate cu răspuns absolut

## Slide 101: Imagini + filtru
Slide adaptat după K. Grauman

## Slide 102: Imagini filtrate cu răspuns absolut

## Slide 103: Imagini + filtru
Slide adaptat după K. Grauman

## Slide 104: Imagini filtrate cu răspuns absolut

## Slide 105: Imagini + filtru
Slide adaptat după K. Grauman

## Slide 106: Imagini filtrate cu răspuns absolut

## Slide 107: Imagini + filtru
Slide adaptat după K. Grauman

## Slide 108: Imagini filtrate cu răspuns absolut

## Slide 109: Imagini + filtru
Slide adaptat după K. Grauman

## Slide 110: Imagini filtrate cu răspuns absolut

## Slide 111: Imagini + filtru
Slide adaptat după K. Grauman

## Slide 112: Imagini filtrate cu răspuns absolut

## Slide 113: Imagini + filtru
Slide adaptat după K. Grauman

## Slide 114: Imagini filtrate cu răspuns absolut

## Slide 115: Imagini + filtru
Slide adaptat după K. Grauman

## Slide 116: Imagini filtrate cu răspuns absolut

## Slide 117: Imagini + filtru
Slide adaptat după K. Grauman

## Slide 118: Imagini filtrate cu răspuns absolut

## Slide 119: Imagini + filtru
Slide adaptat după K. Grauman

## Slide 120: Imagini filtrate cu răspuns absolut

## Slide 121: Imagini + filtru
Slide adaptat după K. Grauman

## Slide 122: Imagini filtrate cu răspuns absolut

## Slide 123: Găsiți corespondența!
Răspunsul mediu – valoare absolută (modul)
Colecție de filtre
A
B
C
1
2
3
Slide adaptat după D. Hoiem

## Slide 124: Reprezentarea texturilor pe baza răspunsului mediu în modul
Răspunsul mediu – valoare absolută (modul)
Colecția de filtre
1
2
3
A
B
C
Slide adaptat după D. Hoiem

## Slide 125: De ce studiem textura?
Segmentare/clasificare
  analiza, reprezentarea texturii
  grupează regiunile din imagine cu aceeaşi textură
Sinteză
  dată o mostră de textură (dimensiuni mici) vrem să generăm o textură similară (dimensiuni mari)
mostră de textură
textură generată

## Slide 126: Sinteza texturii
Scop: generarea de noi exemple de textură (dimensiuni mari) pe baza unui mostre (dimensiuni mici)
Aplicații: îmbogățirea mediilor virtuale cu textură, jocuri pe calculator, acoperirea găurilor
Slide adaptat după K. Grauman

## Slide 127: Obstacole
Analiza texturii: cum cuprindem esența texturii?
Texturi regulate – texeli care se repetă
Texturi stocastice – nu prezintă în mod explicit texeli
Vrem să modelăm întreg spectrul de texturi:
de la texturi ce se repetă la texturi stocastice
repetare
stocastic
amândouă
Slide adaptat după K. Grauman

## Slide 128: Probabilitate
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
P(pixel = ) =
11
12
13
2/13
P(pixel = ) =
6/13
P(pixel = ) =
3/13
P(pixel = ) =
2/13
2/13 + 6/13 + 3/13 + 2/13 = 1
Probabilitate = Nr cazuri favorabile / Nr cazuri totale
Suma = 1

## Slide 129: Probabilitate condiționată
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
P(pixel = | pixelul din stânga = ) =
3/6
P(pixel = | pixelul din stânga = ) =
1/6
P(pixel = | pixelul din stânga = ) =
0/6
3/6 + 1/6 + 0/6 + 2/6= 1
P(pixel = | pixelul din stânga = ) =
2/6

## Slide 130: Probabilitate condiționată
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
P(pixel = | pixelul din stânga = ) =
0/2
P(pixel = | pixelul din stânga = ) =
0/2
P(pixel = | pixelul din stânga = ) =
2/2
P(pixel = | pixelul din stânga = ) =
0/2

## Slide 131: Probabilitate condiționată
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
0/2
2/2
0/2
0/2
1/6
0/6
2/6
3/6
0/1
1/1
0/1
0/1
0/3
3/3
0/3
0/3

## Slide 132: Completăm textura
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Completăm textura pixel cu pixel după următoarea regulă: observăm vecinul din stânga si apoi selectăm un pixel din distribuția condiționată (fără să o actualizăm).
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
0/2
2/2
0/2
0/2
1/6
0/6
2/6
3/6
0/1
1/1
0/1
0/1
0/3
3/3
0/3
0/3

## Slide 133: Completăm textura
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Completăm textura pixel cu pixel după următoarea regulă: observăm cei doi vecini din stânga (contează ordinea) si apoi selectăm un pixel din distribuția condiționată (fără să o updatăm).
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
0/2
0/2
0/2
2/2
0/3
3/3
0/3
0/3
1/3
0/3
2/3
0/3
0/1
1/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
1/1
0/1
1/1
0/1
0/1

## Slide 134: Lanțuri Markov
  Lanț Markov:
  o secvență de variabile aleatoare x1, x2, …, xn
  xt reprezintă starea modelului la momentul t
  Ipoteza de bază: fiecare stare xt depinde numai de starea precedentă xt-1
    dependența este dată de o probabilitate condiționată:
  Exemplul de mai sus: lanț Markov de ordinul 1
  Lanț Markov de ordinul N:
Slide adaptat după K. Grauman

## Slide 135: Câmp Markov aleator
Câmp Markov aleator
  Generalizare a lanțurilor Markov în 2 sau mai multe dimensiuni
Câmpuri Markov aleatoare de ordinul 1:
  probabilitatea ca un pixel X ia o anumită valoare depinde de valorile pixelilor vecini A, B, C, si D:
D
C
X
A
B
*
*
X
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Câmpuri Markov aleatoare
de ordin superior
Slide adaptat după K. Grauman

## Slide 136: Generarea texturii
Textură
inițială
Textură
generată
  Alexei A. Efros and Thomas K. Leung, “Texture Synthesis by Non-parametric Sampling,” ICCV, 1999.

## Slide 137: Generarea texturii – intuiție
Inserăm pixeli cu o anumită intensitate pe baza valorilor pixelilor vecini
Textura inițială
Vrem să inserăm un nou pixel aici
Distribuția intensității unui pixel este condiționată de vecinii lui (pentru acest exemplu).
Slide adaptat după A. Efros

## Slide 138: Generarea unui singur pixel
  Care este P(x|vecinătatea lui x)?
  Găseşte toate ferestrele din textura inițială care seamănă perfect cu vecinătatea lui x
  Pentru a genera x
    alege aleator o fereastă din cele găsite
    valoarea lui x = valoarea pixelului central al ferestrei
x
Textura inițială
Imagine generată
Slide adaptat după A. Efros

## Slide 139: Generarea unui singur pixel
  E posibil să nu existe nicio fereastră care seamănă perfect cu vecinătatea lui x.
  Găseşte cele mai apropiate ferestre pe baza unei distanțe (suma pătratelor distanțelor) si alege una din aceste ferestre pe baza distanței
  Transformă distanța în probabilitate astfel încât:
  distanțe mari = prob. mică, distanțe mici = prob. mare
x
Textura inițială
Imagine generată
Slide adaptat după A. Efros

## Slide 140: Dimensiunea ferestrei vecinătății
input
Slide adaptat după A. Efros

## Slide 141: Dimensiunea ferestrei vecinătății
Creştem dimensiunea ferestrei
Slide adaptat după A. Efros

## Slide 142: Generarea texturii - rezultate
Slide adaptat după A. Efros

## Slide 143: Generarea texturii - rezultate
Slide adaptat după A. Efros

## Slide 144
Generarea texturii - rezultate
Slide adaptat după A. Efros

## Slide 145: Cazuri nereuşite
texteli care nu sunt
În textura inițială
Copiază
Slide adaptat după A. Efros

## Slide 146: Extrapolare
Slide adaptat după A. Efros

## Slide 147: Generarea texturii la nivel de blocuri
p
Observație: pixelii vecini sunt foarte corelați
imagine input
selecție
B
Idee: unitate de sinteză = bloc de pixeli
  Înlocuim un pixel cu un bloc : P(B|Vecinătate(B))
  Mult mai rapid: sintetizăm toți pixelii dintr-un bloc odată
Sintetizăm un bloc
Slide adaptat după A. Efros

## Slide 148
textură
B1
B2
blocuri aleatoare din textură
puse unele lângă altele
bloc
B1
B2
blocuri aleatoare din textură
care se suprapun la frontieră
B1
B2
blocuri aleatoare din textură
care se suprapun la frontieră
frontiera de cost minim
eroare mică
cost minim
Slide adaptat după A. Efros

## Slide 149: Frontiera de eroare minimă
frontiera de eroare minimă
blocuri care se suprapun
muchie/frontieră verticală
_
=
2
eroarea de suprapunere
Slide adaptat după A. Efros

## Slide 150: Sinteza texturii la nivel de blocuri - algoritm
textura
mostră
blocuri
de textură
Slide adaptat după A. Efros
http://www.eecs.berkeley.edu/Research/Projects/CS/vision/papers/efros-siggraph01.pdf

## Slide 151
Slide adaptat după A. Efros

## Slide 152
Slide adaptat după A. Efros

## Slide 153
Slide adaptat după A. Efros

## Slide 154
Slide adaptat după A. Efros

## Slide 155
Slide adaptat după A. Efros

## Slide 156
Slide adaptat după A. Efros

## Slide 157
Mai puțin reuşite
Slide adaptat după A. Efros

## Slide 158
+
=
orez
Transferul texturii
Slide adaptat după A. Efros

## Slide 159: Transferul texturii
?
Transferăm textura unui obiect la un alt obiect
Adăugăm un nou termen: similaritatea dintre blocul de textură si blocul din imagine
Spre exemplu similaritate în termeni de intensitate
+
=
Slide adaptat după A. Efros

## Slide 160
+
=
+
=
parmezan
orez
Slide adaptat după A. Efros

## Slide 161
+
=
Slide adaptat după A. Efros

## Slide 162
=
+
Slide adaptat după A. Efros

## Slide 163
+
=

## Slide 164
=
+